## Slide 1
Notes: Volvo Trucks je súčasťou Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov, stavebných zariadení a lodných a priemyselných motorov. Volvo Group so sídlom v Göteborgu zamestnáva približne 100 000 ľudí po celom svete, má výrobné závody v 18 krajinách a svoje produkty predáva na viac ako 190 trhoch.
Volvo Trucks predstavuje viac ako 50 % celkového objemu výroby skupiny Volvo. Zdieľame značku Volvo s Volvo CE, Volvo Penta, Volvo Buses, Volvo Autonomous Solutions – a s Volvo Cars. V roku 1999 však Volvo Group predala Volvo Cars a príjmy použila na získanie niekoľkých ďalších značiek v odvetví ťažkých nákladných vozidiel, napríklad Mack so sídlom v Severnej Amerike a Renault Trucks so sídlom vo Francúzsku.

## Slide 3: Vízie do budúcnosti
Udržateľnosť a redukcia CO2 naprieč segmentami

## Slide 4
50%
CO2 reduction by
2030
100%
CO2 reduction by
2040
Smerovanie k doprave bez fosílnych palív
Volvo Trucks
BEV? FCEV? LNG/LBG? H-ICE? LOHC?
Notes: Našou najvyššou prioritou je vývoj nákladných vozidiel a riešení, ktoré znižujú CO2 stopu z cestnej dopravy. Zaviazali sme sa dodržiavať Parížsku dohodu a to znamená, že do roku 2050 musí byť všetka doprava bez fosílnych palív. A keďže obnova existujúceho vozového parku trvá približne 10 rokov – stanovili sme si cieľ, že najneskôr do roku 2040 budeme predávať iba nákladné vozidlá poháňané alternatívami bez fosílnych palív.

## Slide 5: 100% fossil free Volvo Group vehicles from 2040

## Slide 6: Common Architecture and Shared Technology

## Slide 7: Segmentácia produktov
Najazdené km/rok
Ťažká preprava
Ťažké stavebníctvo
Využívanie energie
Diaľková preprava
Mestské stavebníctvo
Zvoz odpadu
Interregional haul
Mestská/Regionálna distribúcia
Elektrické
Palivové články
ICE (LNG/Nafta)
LNG
BEV
Vodík

## Slide 8
Globálna sieť
Obchodné zastúpenia v
2,200
Obchodných zastúpení a servisných dielní
130
krajinách
1
Populácia nákladných vozidiel Volvo na cestách
123,000
Nákladných vozidiel Volvo
vydodaných na celom svete
Montážne závody v
13
krajinách
MILLION
Volvo Trucks v číslach
Notes: Volvo Trucks má sieť 2 200 obchodných zastúpení a servisných dielní* vo viac ako 130 krajinách. Na cestách je dnes populácia viac ako milión nákladných vozidiel Volvo.**​ Naše nákladné vozidlá sa montujú v 13 krajinách po celom svete. Väčšina z nich sa vyrába vo Švédsku, Belgicku, Brazílii a USA. ​V roku 2021 bolo celosvetovo dodaných viac ako 123 000 nákladných vozidiel Volvo. ​​​ *364 z nich je v úplnom vlastníctve ​**Nákladné vozidlá staršie ako desať rokov ​

## Slide 9: Metán ako GHG 80xCO2
Chart: 
| CO2 | CH4 | CFC | N2O
GHG | 0.55 | 0.15 | 0.24 | 0.06
Chart: 
| Biopalivo | Pestovanie rzže | Spaľovanie biomasy | Odpadky | Živočíšna výroba | Fosílne palivá
Emisie metánu | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.33
Biopalivá
Spaľovanie biomasy
Ryža
Fosílne palivá
Živočíšna výroba
Odpad a smetiská
CO2
CH4
CFC

## Slide 12
PtL Power to Liquid – skvapalnené uhlie

## Slide 13: H2 palivový článok
Funkčný prototyp FUEL CELL ELECTRIC VEHICLE
Spoločný projekt s Daimler Trucks AG
Sériová výroba spustená medzi 2025 - 2029
2x 150kW
700Bar

## Slide 14: CNG - LNG - Bioplyn
LNG
-150°C

## Slide 15: Diesel+ LNG
AdBlue
DOC
DPF
SCR
Odvetranie
od 15Bar
Čerpadlo LNG
Dual-Vstrekovač
EATS EU6
Notes: POZNÁMKY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 16: Kombinované vstrekovanie
Predvstrek NAFTA
Hlavná dávka CH4
Notes: POZNÁMKY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 17: Elektrický modelový rad

## Slide 18
Fl-e
16,7T
FE-e
27T
FE-e
19T
Medium Duty electric

## Slide 19: FL/FE Popis
16,7 tony
 | BPC 66kWh | BPC 94kWh
3 bat | 200 kWh | 280 kWh
4 bat | 265 kWh | 375 kWh
5 bat | 330 kWh | 470 kWh
6 bat | 395 kWh | 565 kWh
19 ton 4x2
27 ton 6x2
 | BPC 66kWh | BPC 94kWh
3 bat | 200 kWh | 280 kWh
4 bat | 265 kWh | 375 kWh

## Slide 20: Usporiadanie batérií
FL a FE
3 - 4 Batérie
5 - 6 Batérií
Len FL
1 batéria 575kg

## Slide 21: FL/FE under the surface
Trakčné batérie (600V)
Modular Power Box Elektronika a silová inštalácia
24V batérie
Vzduchové kompresory
24V
Elektro hydraulické PTO 600V
Elekromotory & 2-rýchlostné prevodovky
FL 1 motor / FE 2 motory
Hydraulický posilovač riadenia
24V
Jednotky chladenia a kúrenia
Notes: Variant: EPTO-P1 - Standard position offer with EM located in front of the Rear axle on RHS , direct connection for hydraulic pump

## Slide 22
(EPT 402)
Výkon: 165 kW (200 kW Peak)
Krútiaci moment: 425 Nm
Hmotnosť jednotky: 210 kg
2°prevodovka
Elektro Motor
3-fázové synchrónne motory s permanentnými magnetmi
Spiatočka riešená reverziou motora
(EPT 802)
Výkon: 330kW (400 kW Peak)
Krútiaci moment: 850 Nm
Hmotnosť jednotky: 340kg
2°prevodovka
Notes: FE- electric driveline (EPT 802)
Driveline for up to ~ 27t vehicles
  SINCE 2018, full electric Volvo Artic citybus
Based on EPT402 ~85% c/o parts.
850Nm / 400 kW(peak)* / 330 kW cont. electric motors
2-speed transmission.
Maximum wheel torque: 28 kNm
Total driveline weight 340kg
SYNCRON (permanent magnet)
  3-Phase reversible AC-motor
  Using same gears forward/backwards
---------------------------------------
FL- electric driveline (EPT 402)
Driveline for up to ~18T vehicles
  SINCE 2015, 12m full electric Volvo citybus
425Nm / 200 kW(peak)* /165 kW cont. Electric Motor
2-speed transmission
Maximum wheel torque 16 kNm
Total driveline weight 210kg
SYNCRON (permanent magnet) 3-Phase reversible AC-motor. I.e. using same gears forward/backwards
---------------------------------------------

## Slide 23: Trakčné Batérie
NMC lithium-Ion Siemens (Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide)
Chladené vodou 10 – 40°C
Životnosť: 8-10rokov (podľa použitia)
Na konci životnosti pokles kapacity o 13 - 15%
66 kWh celkom 52 kWh nabitie na 80%
575 kg
94 kWh celkom 75 kWh nabitie na 80%
605 kg
Štandard
Extra
40% plus

## Slide 24: Dojazd pri nabití na 80%
Chart: FL Distribúcia
| 20-25 degr. | -10 degr.
SOC 70% Gen 1

SOC 70 Gen1

200 kWh | 170 | 140
265 kWh | 220 | 190
330 kWh | 270 | 240
395 kWh | 330 | 280
Km
Vonk teplota.
Chart: FE 6x2 distribúcia
| 20-25deg | minus 10deg
200kWh | 155 | 125
265kWh | 210 | 170
375kWh | 300
565kWh
450
300
Notes: Here you see the driving range for FL and FE with GEN 2 batteries
For the range we have with GEN 2 together with SOC level of up to 80 percent improved the range up to 50 percent.
Upto 100 km for the FE , depending on Body build and topography within waste and recyckling.
And Upto 330 Km for the FL also depending on body build and topograpy
Also a important factor as you see , the temperature !
For FE within Distribution , see cut in figures
this affects the driving range , so this needs to be considered.
Right spec – topografi- climat – and the ambient temperature

## Slide 25: Stratégia nabíjania MDE
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
22 kW AC 150 kW DC
[kWh]
[hr]
AC nabíjačka so striedavým el. prúdom
Nabíjacia stanica DC s jednosmerným el. prúdom
315kWh 6 batérií
á 52 kWh – 80% SOC
210kWh 4 batérie
á 52 kWh – 80% SOC
na 100%
na 100%
375kWh
22hod
375kWh
2,3hod

## Slide 26: Kompletná ťažká rada – FH, FM, FMX

## Slide 27: Rozloženie komponentov
Modul pod kabinou
Elektromotory a prevodovka
Energy Storage System

## Slide 28: Hnací reťazec a batérie
 | Tahač |  | Podvozok | 
Počet baterií | FH | FM/FMX | FH | FM/FMX
180-360 kWh (2-4 baterie) | n/a | n/a | X | X
450-540 kWh (5-6 baterií) | X | X | X | X
2 alebo 3 elektrické motory
I-Shift prevodovka
(330 kW alebo 490 kW trvale)
Až do 540 kWh
Hnací agregát s
3 elektromotormi

## Slide 29
43 kW
DC – CSS2
AC- Typ 2
250 kW
22 kW
150 kW
32Amp
63Amp
250Amp
400Amp
Notes: ELECTRICAL SYSTEM

## Slide 30
Case: France – urban distribution
ICE
BEV
Chart: 
| Depreciation | Fuel | Leasing | Services | Insurance | Unaffected costs
Costs | 0.0034825 | 0.073572 | 0.11352 | 0.023835 | 0.031132 | 0.75446
Chart: 
| Depreciation | Electricity | Leasing | Services | Insurance | Unaffected costs
Costs | 0.0059428 | 0.021447 | 0.19372 | 0.015818 | 0.047814 | 0.71526
COST OF OPERATIONS
INCREASES BY 5.5%-POINTS

## Slide 31: My Truck Electric
Prvky:
Sledovanie úrovne nabitia batérií
Dojazd vozidla
Typ nabíjania
Upozornennie, že vozidlo je zaparkované a nenabíja sa
Najbližšia dobíjacia stanica
Výstrahy
Vozidlo je nabité
Odhadovaný čas ukončenia nabíjania
Nabíjanie prerušené

## Slide 32: Electric Range Simulator

## Slide 33: The importance of green electricity/energy
Chart: FH – Climate Impact per Energy Source
| Hard coal | Hydro power | Lignite | Natural gas | Nuclear Power | Solar (Photovoltaic) | Solar (Thermal) | Wind power | Diesel B0 | Diesel B7 | HVO Rapeseed Oil | HVO Slaughterhouse Waste | LNG | LBG Maize Silage | LBG Municipal Organic Waste | LBG Sewage Sludge
Vehicle Production | 61443.1807 | 61443.1807 | 61443.1807 | 61443.1807 | 61443.1807 | 61443.1807 | 61443.1807 | 61443.1807 | 22440.1 | 22440.1 | 22440.1 | 22440.1 | 22586.6748 | 22586.6748 | 22586.6748 | 22586.6748
Use Phase Electricity | 1022271.1655 | 6279.1167 | 1162226.9981 | 483337.7889 | 4766.8347 | 58449.9063 | 45911.4748 | 9171.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Use Phase Diesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629733.9292 | 595461.7065 | 320830.937 | 85926.3019 | 0 | 0 | 0 | 0
Use Phase LNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594486.8576 | 280433.4617 | 245510.032 | 242182.2786
Vehicle Maintenance | 3976.294 | 3976.294 | 3976.294 | 3976.294 | 3976.294 | 3976.294 | 3976.294 | 3976.294 | 4554.0818 | 4554.0818 | 4554.0818 | 4554.0818 | 4938.8136 | 4938.8136 | 4938.8136 | 4938.8136
Notes: Looking at the life cycle of the truck – it is obvious that green energy is important
This graph shows the results from our latest Life Cycle Assessment
FH electric to the left, FH LNG to the right and diesel in the middle
The usage has the largest climate (even though vehicle/battery production is bigger for an electric truck, 2 times)
But if green energy is used e.g. wind electricity or LBG/Bio-LNG the climate impact can be reduced significantly
It should be noted that this graph show the life cycle of the truck, but you have probably also heard about another holistic term “well-to-wheel”

## Slide 34: How sustainable are batteries?
Chart: Break-even Selected Energy Sources
Battery Electric Trucks have a higher impact from production due to batteries
But break-even already after one year when using green electricity
Diesel B7
Hydro/Wind
HVO SW
Natural Gas
Hard Coal
Tony CO2 ekvivalent
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1000 000
Notes: This graph shows how fast a break even can be reached for climate
Depending of electricity used – it could be already within a year
We can therefore feel confident that battery electric trucks will have a great contribution to our and our customers climate targets.

## Slide 35
ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ