## Slide 1
Elektromobilita na Slovensku – mobilita bez emisií Bratislava – 7.11.2022
Aký by mal byť environmentálne prijateľný elektromobil?
Fero Simančík
frantisek.simancik@savba.sk
Ústav materiálov amechaniky strojov Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9/ 6319, 845 13 Bratislava SK
www.umms.sav.sk

## Slide 2
Graphs by Robert Simmon, using CO2 data from the NOAA Earth System Research Laboratory and temperature data from the Goddard Institute for Space Studies.
Prečo toto riešime?

## Slide 3
Deje sa niečo?
Áno – v poslednej dobe sa určite otepľuje.....
Veľmi pravdepodobne čelíme klimatickej zmene
pričom ľudská civilizácia je obviňovaná z toho, že ju zapríčiňuje, pretože spaľovaním fosílnych palív emituje priveľa CO2

## Slide 4: Sú príčinou naozaj len emisie CO2?
Existuje jednoznačná vzájomná súvislosť medzi prirodzenými emisiami CO2 a teplotou:
Zvýšená teplota uvoľňuje vyššie množstvá prírodného CO2 (a tiež metánu ako silného GHG)
Vyššie emisie CO2 zapríčiňujú skleníkový efekt v atmosfére a znižujú tak schopnosť zemského povrchu vyžiariť teplo v infračervenom spektre, čím stúpa jeho teplota
Graphs by Robert Simmon, using data from Lüthi et al., 2008, and Jouzel et al., 2007.
Source: www.engineeringtoolbox.com/gases-solubility-water-d_1148.html
Proklamovaná príčina otepľovania je súčasne jeho dôsledkom

## Slide 5
Source: OECD The cost of air pollution, 2014
Istanbul - Source: Daily Sabah with DHA, Jan.6,2020
Radikálne redukovať emisie CO2 s cieľom znížiť atmosférický obsah CO2
z dnešných 420 ppm
na 280 ppm z pred industrialného obdobia
Poznámka:
CO2 je plyn bez farby, chute and zápachu
Úloha dňa je však:

## Slide 6
natural: 740 Gt CO2/y
Ocean: 300 Gt CO2/y
Plants & animals: 220 Gt CO2/y
Soil: 220 Gt CO2/y
anthropogenic 2011: 38,1 Gt CO2/y
Fossil fuel use: 33,2 Gt CO2/y
Land use: 3,4 Gt O2/y
Industry: 1,5 Gt CO2/y
Source: http://whatsyourimpact.org/greenhouse-gases/carbon-dioxide-emissions
Total 2011: 778,1 Gt CO2/y
Source: IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007, Intergovernmental Panel on Climate Change.
Bilancia CO2
Podstatnú časť CO2 v atmosfére (95%) tvoria prirodzené emisie CO2
Ak je 420 ppm výsledkom všetkých emisií ľudstvo sa podieľa na cca 21 ppm. Ani úplná eliminácia antropogénnych emisií tak nemôže znížiť úroveň CO2 na 280 ppm !!!

## Slide 7
https://earthobservatory.nasa.gov/features/CarbonCycle
Príroda je dnes schopná absorbovať ~ 5 Gt/y z 9 Gt/y civilizačných emisií uhlíka
Bilancia uhlíka v atmosfére

## Slide 8
Source: Zhu et al., 2016. Greening of the Earth and its Drivers. Nature Climate Change, doi:10.1038/nclimate3004
Global green leaf area increase 1982-2015: 4,1 %
Zvýšená teplota a obsah CO2 podporujú rast zelene na planéte

## Slide 9
Zdroj: BP statistical review of world energy 2021
„Vďaka“ pandémii sa v roku 2020 dosiahla najväčšia redukcia CO2 emisií po 1945
Úroveň emisií však dosiahla len úroveň roka 2011, napriek 80% zníženiu leteckej dopravy a radikálnej priemyselnej recesii vďaka pandémii
PE consumption:
2019: 581 EJ
2020: 556 EJ
(reduction by 25 EJ
i.e. 4.5 %)
CO2 emissions:
2019: 34,4 Gt
2020: 32,3 Gt
(reduction by 2.1 Gt
i.e. 6.3 %)
Total CO2 emissions:
2019: 774,4 Gt
2020: 772,3 Gt
(reduction by 2.1 Gt
i.e. 0.027 %)
Darí sa nám znižovať emisie?

## Slide 10
Zdroj: BP statistical review of world energy 2021
Spotreba primárnej obchodovateľnej energie 1995-2020 podľa zdrojov energie
Celkom 2021: 595 EJ – vzrast o 2,4% voči 2019
2020: 556 EJ - pokles 4,5% voči 2019 (581EJ) vďaka pandémii

## Slide 11
Source: IEA:, 19 Apr 2021
Zmena potreby zdrojov primárnej energie (PE) podľa regiónov v roku 2021 v porovnaní s predpandemickým rokom 2019 [%]
total
nuclear
renewables
gas
coal
oil
Znížená potreba uhlia v US a EU po pandémii bola kompletne nahradená spotrebou uhlia v Číne a Indii; celková globálna potreba PE sa oproti roku 2019 zvýšila. Z fosílnych palív sa globálne významnejšie znížila len potreba ropy.

## Slide 12
Čo teda robíme zle?
CO2 + H2O + solar energy = C6H12O6 + O2
C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O + living energy
Ľudská populácia (7.5 mld.) potrebuje ~23 EJ/year energie v potrave aby prežila (2000 kcal/day, 8,4MJ/day)
Na základné prežitie (stravu) človek potrebuje približne 20-25 EJ/y, ale kvôli civilizačnému komfortu konverguje viac ako 550 EJ/y primárnej energie, väčšinou z fosílnych palív (~80%).
Počas posledných 150 rokov človek uvoľnil obrovské množstvo energie, ktorá by inak ostala viazaná v chemickej väzbe uhľovodíkov
Väčšina tejto energie sa uvoľnila ako teplo, ktoré prispieva narušeniu dlhodobej tepelnej rovnováhy na Zemi, zvýšená teplota čiastočne prispieva aj prirodzenému uvoľňovaniu CO2
Teplo uvoľňované ľudstvom v súčasnosti nie je zanedbateľné : je na úrovni ~40% tepelného toku geotermálneho tepla cez zemskú kôru (~1500 EJ, 47 ± 2 TW 1)
Okrem toho z fosílnych palív sa produkuje CO2, ktoré zhoršuje schopnosť povrchu zeme toto dodatočné teplo vyžiariť do okolitého vesmíru
V skutočnosti 2/3 transformovanej energie chemickej väzby sa uvoľní zbytočne ako nevyužívané teplo v dôsledku malej účinnosti konverzných procesov. Takéto plytvanie energiou nerobí žiadny iný tvor na Zemi. Človek je z tohto pohľadu extrémne neprispôsobený podmienkam.

## Slide 13
Fundamentálna zmena neudržateľnej energetickej stratégie ľudstva je nevyhnutná, globálna elektrifikácia sa zatiaľ nejaví ako prijateľné východisko v dohľadnom čase
Neexistuje žiadna alternatívna primárna energia, ktorú by si ľudstvo mohlo len tak zobrať na pokrytie svojho komfortu, bez následkov na prirodzený kolobeh procesov na Zemi, ustálených dlhoročným vývojom
Zmena energetickej stratégie je nevyhnutná!!!
Globálna produkcia elektriny stále vyžaduje viac ako 60% fosílnych palív (uhlie, plyn, ropa)
Účinnosť konverzie z týchto zdrojov je navyše pomerne nízka ~ 30%
Znižovanie antropogénnych emisií CO2 pomocou elektriny získavanej konverziou z alternatívnej formy energie, ale s nižšou účinnosťou, ešte viac zvýši negatívny vplyv človeka na prirodzené procesy na Zemi, pretože sa skonvertuje väčšie množstvo primárnej energie, ktorá by sa prirodzene využila iným spôsobom
Hlavným cieľom musí byť zniženie celkovej potreby primárnej energie
Takéto zníženie autpomaticky povedie aj k zníženiu emisií. Naopak to neplatí !!!

## Slide 14
Fuel | kWh/kg | kWh/liter
Diesel | 12.5 | 10.6
Petrol/gasoline | 12.8 | 9.5
Liquefied petroleum gas (LPG) | 12.8 | 7.2
CNG compressed natural gas | 14.7 | 2.5
Hydrogen (H2) 700 bar | 33.4 | 1.5
electric battery Tesla M3 82 kWh | 0.171 | 0.2
Ako je to v automobiloch???
Primárna energia potrebná na 500 km jazdy ~1800 kg auta
Fuel | amount of fuel needed to drive 500 km | conversion efficiency in car | kWh in used fuel | primary energy needed kWh | overall efficiency
diesel | 35 liters | 24.3% | 371 | 436 | 20.6%
petrol/gasoline | 40 liters | 23.7% | 380 | 447 | 20.1%
liquefied petroleum gas (LPG) | 40 liters | 31.3% | 288 | 411 | 21.9%
CNG compressed natural gas | 21.8 kg | 28.1% | 320 | 377 | 23.9%
hydrogen (H2) 700 bar | 5 kg | 54.0% | 167 | 1310 | 6.9%
average electric battery | 105 kWh | 85.0% | 105 | 412 | 21.9%
Assumptions*:
actual mechanical energy needed for 500 km: 90 kWh
efficiency calculations for energy conversion processes:
    electricity production: 30 %
    battery charging: 85%
    gas compression: 85%
    manufacturing of petrol/diesel: 85%
*Energy for raw material extraction and building of transport, production and filling/charging infrastructure is not included

## Slide 15
Výhody
Tradičný, osvedčený a dlhodobým vývojom optimalizovaný koncept
Existujúca čerpacia infraštruktúra
Pripravený na používanie syntetického paliva
Nevýhody
Produkuje zostatkové teplo > 60 % energie sa bez využitia vyhodí priamo v aute
Emituje CO2 and NOx (politický & spoločenský problém)
Emituje prachové častice (potrebné sú filtre)
Komplexnejšia konštrukcia, náročnejšia údržba
Využite brzdnej energie je komplikovanejšie
Spaľovací motor

## Slide 16
Výhody:
Neprodukuje zvyškové teplo v aute
Umožňuje spätne využívať brzdnú energiu
Počas jazdy neprodukuje emisie
Jednoduchšia údržba, lepšie možnosti pri zavádzaní autonómneho riadenie
Nevýhody Disadvantages
Nový koncept, rýchly vývoj a s ním spojené zmeny
Potreba ťažkých batérií, náročné na kritické suroviny (energiu), nedostatočne rozvinutá recyklácia
Chýbajúca nabíjacia infraštruktúra (straty elektrickej energie, náklady)
Dlhé nabíjacie časy (rýchle nabíjanie spôsobuje prehrievanie, skracuje životnosť batérií)
Klimatizácia a kúrenie znižujú dojazd
Zatiaľ relatívne malý dojazd ktorý kompenzujú len veľmi drahé batérie
Elektromotor
Source for dg.: Kim.et.al., Environ. Sci. Technol. 2016, 50, 14, 7715–7722

## Slide 17
Koncept:
Electrický pohon (vysoká účinnosť, rekuperácia brzdnej energie), jednoduchšie riadenie, automatizácia, menšie nároky na údržbu
Malá batéria (do 10 kWh) – menšie nároky na kritické suroviny, menšia hmotnosť, objem a nižšia cena
Electrický generátor v aute na princípe spaľovacieho motora (turbíny), ktorý pracuje s vysokou účinnosťou pri optimálnych otáčkach a krútiacom momente len vtedy keď treba nabíjať batériu (minimálna spotreba paliva)
Ideálne auto budúcnosti (spája výhody elektromobilu a spaľovacieho motora)
*20 kWh elektriny je potrebnej na 100 km → pri účinnosti 50% jej výroby v aute sú potrebné 4 l nafty (~40 kWh) z toho → 20 kWh je odpadové teplo (50%) využiteľné na ohrev vody → stačí to na ohrev 250 litrov vody na 95°C počas jazdy na vzdialenosť 100 km – tým sa šetrí 20-25 kWh energie plynu pri súčasnom vykurovaní budov
Auto budúcnosti by alo plniť aj iné funkcie ako len prepravovať osoby a náklad (podobne ako smartfón):
Navrhovaná opcia, ktorá je technicky, časovo a cenovo nenáročná :
Zachytávanie odpadového tepla do vody a jeho využitie na kúrenie – funkcia mobilného ohrievača vody*
Potrebné je vybudovať verejnú infraštruktúru na zber horúcej vody a jej využitie pri vykurovaní (možno primerane využiť existujúcu infraštruktúru lokálnych teplární a alebo výhrevní)

## Slide 18
Čo teda robiť?
Na Slovensku produkujú tepelné elektrárne (vrátane jadrových) ~22 TWh elektrickej energie ročne s účinnosťou ~30%
V doprave sa ročne spotrebuje ~30 TWh energie v palive s účinnosťou ~25%
Bezúčelne sa pritom ročne vyhodí ~ 140 TWh tepla
Veľké množstvo tepla sa ročne bezúčelne vyhodí v priemysle, len napr. SMZ a.s. Jelšava vypustí ročne ~180 GWh tepla, ktoré by stačilo na vykurovanie 10 tis. nezateplených rodinných domov. Podobne je to v cementárňach a hutníckom priemysle
Na vykurovanie celého Slovenska plynom je pritom ročne potrebných ~15 TWh energie z „ruského“ plynu!!!
Odpadové nevyužívané teplo na Slovensku odhadom presahuje desaťnásobok potreby na vykurovanie

## Slide 19
Závery
Nadmierna transformácia primárnej energie ľuďmi zapríčiňuje seriózny zásah do rovnováhy prirodzených procesov na planéte (najmä generovanie dodatočného tepla ~550 EJ/y a CO2 ~ 35 Gt/y)
Na zníženie negatívnych vplyvov je potrebný komplexný prístup (samotná redukcia CO2 nebude stačiť)
Potreba energie sa musí zredukovať, najlepšie recykláciou nevyužívaného odpadového tepla, ktoré vzniká kvôli technickým limitom účinnosti konverzie
Existujú technické riešenia, potrebné je však porozumenie všetkých aktérov, ktorí vedia smerovanie ovplyvniť (politici, podnikatelia, užívatelia). Treba ich však o potrebe takéhoto prístupu presvedčiť
Europa si potrebuje udržať svoj inovačný potentiál, ktorý je tradične založený na vývoji a výrobe automobilov. Je potrebné sa vyhnúť závislosti európskeho automobilového priemyslu na mimoeurópskych zdrojoch
Na inovatívne riešenia sú potrebné peniaze. Tie by najlepšie generoval práve zdravý európsky (automobilový) priemysel – ak si ho nezničíme ako prvú obeť.

## Slide 20
Vďaka za pozornosť
naša planéta je modrá...
CO2 podporuje je ozelenenie...
treba sa nad tým zamyslieť...
https://static.sciencelearn.org.nz

## Slide 21
Based on BEV efficiency (~85%)
1 kWh mechanical energy is needed to drive ~20 kg of the car for the distance ~500 km.
For driving 1800 kg vehicle for 500 km about ~90 kWh mechanical energy is needed.